## Slide 1: VADILUX ELECTRICIDAD S.L.
VADILUX ELECTRICIDAD SL.
C/ CAN MAGRE Nº1 LOCAL 1
MOLLET DEL VALLES 08100
TELF. 93.519.01.55/ FAX. 93.579.20.43

## Slide 2: VADILUX ELECTRICIDAD S.L.
La innovadora empresa de electricidad industrial VADILUX ELECTRICIDAD S.L., presenta su nuevo servicio de TERMOGRAFIA.

## Slide 3: VADILUX ELECTRICIDAD S.L.
La TERMOGRAFIA se define como, Registro gráfico del calor emitido por la superficie de un cuerpo en forma de radiaciones infrarrojas, que tiene aplicaciones médicas, técnicas, etc.
De esta manera podremos precisar el estado de una instalación y prever posibles averías.

## Slide 4: VADILUX ELECTRICIDAD S.L.
A través de las comparativas de temperatura entre materiales de iguales características, podemos determinar estados de funcionamiento.

## Slide 5: VADILUX ELECTRICIDAD S.L.
Partimos de unos parámetros de diferenciales de temperatura entre la temperatura ambiente y la de trabajo.

## Slide 6: VADILUX ELECTRICIDAD S.L.
PARAMETROS TEMPERATURA
Tm – Tt ≤ 15ºC . Relevancia Normal
15ºC < Tm – Tt ≤ 35ºC . Relevancia Leve
35ºC < Tm – Tt ≤ 50ºC . Relevancia Grave
50ºC < Tm – Tt ≤ 65ºC . Relevancia Muy Grave
Tm = Temperatura de medición (ºC)
Tt = Temperatura equivalente en Condiciones Normales de trabajo o ambiente (ºC)

## Slide 7: VADILUX ELECTRICIDAD S.L.
Revisión periódica: No es necesaria ninguna actuación hasta la próxima revisión.
Seguimiento: Realizar un seguimiento para ver la evolución del punto caliente o crítico usando la metodología y el personal más adecuado y en el caso actuar lo antes posible teniendo en cuenta la dinámica de cada empresa y sus turnos de trabajo, se aprovechará el paro más inmediato para corregir el problema.
Urgente: Estudiar la forma mas rápida y eficaz para poder corregir el problema.
Muy Urgente: Interrumpir el proceso inmediatamente para corregir el problema.

## Slide 8: VADILUX ELECTRICIDAD S.L.
Por ejemplo, tomamos 2 puntos de medida:
  Fusible 1 : 45 ºC.
  Fusible 2 : 72 ºC.
  T amb. : 18 ºC.

## Slide 9: VADILUX ELECTRICIDAD S.L.
Fusible 1: 45ºC-18ºC =27 ºC ESTADO LEVE
Fusible 3: 72ºC-18ºC =58 ºC ESTADO GRAVE
Se han tomado medidas de las intensidades y están bastante compensadas, por lo que se determina el estado mecánico critico del fusible, y se recomienda la substitución inmediata.

## Slide 10: VADILUX ELECTRICIDAD S.L.
La TERMOGRAFIA nos permite tener un control mas exhaustivo del funcionamiento de las instalaciones de nuestro clientes, y aplicar un mantenimiento corrector antes de la posible avería, y así evitar los problemas que esto conlleva.